## Slide 1
Informacijos teorija

## Slide 2
Informacijos kiekio matas - bitas
Tai suvidurkintas informacijos kiekis, gaunamas jei įvyktų bet kuris VIENAS iš galimų įvykių.
Pvz. įvykiai krepšinio baudos metime : pataikys/ne
Jei pataikymo tikimybė apie 0.5 tai entropija (neapibrėžtumas to, kas įvyks) žymiai didesnė ( 2x(0.5x log22)=1 bitas) negu tada, kai metikas vidutiniškai pataiko (arba nepataiko) tik vieną iš dešimt
0,1x (log21/0,1) + 0,9 x (log21/0,9) =0.47 bito

## Slide 3: Simboliai
Tekste yra 4 simboliai: A,B,C,D, kurių pasikartojimo tikimybė PA=1/2, PB=1/4, PC= PD=1/8. (PA+PB+PC+PD=1). Vidutinis vienu simboliu perduodamos informacijos kiekis:
H(a)=1/2∙log22+ 1/4∙log24+1/8∙log28+ 1/8∙log28=
1/2 ∙1+1/4 ∙2+1/8 ∙3+1/8 ∙3=1,75 bitų
Jeigu: PA=PB=PC=PD= 1/4, tai
H(a)=1/4∙log24+ 1/4∙log24+1/4∙log24+ 1/4∙log24=
= 4∙ (1/4∙log24)= 2 bitai
Taigi, didžiausias vieno simbolio nešamas informacijos
kiekis yra kai simbolių pasikartojimo tekste tikimybės vienodos.
Toliau nagrinėsime tik šį atvejį.

## Slide 4
Užduotis Nr.1- kad būtų lengviau
Supaprastinkite formulę atvejui kai tikimybės vienodos

## Slide 5
Paskaičiuoti informacijos kiekį tekste jei simbolių pasikartojimo tikimybės vienodos
Užduotis Nr.1
Variantai:
1.Simboliai: A, B
Tekstas: ABB
2. Simboliai: 0,1,2,3,4,5,6,7
Tekstas: 2650020

## Slide 6
Užduotis Nr.1- kad būtų lengviau
Supaprastinkite formulę atvejui kai tikimybės vienodos
p
i
=
1
n
Σ p = 1
i
i=1
n

## Slide 7
Užduotis Nr.1- kad būtų lengviau
Supaprastinkite formulę atvejui kai tikimybės vienodos
p
i
=
1
n
Σ p = 1
i
i=1
n
Σ log2 (n)
i=1
n
1
n

## Slide 8
Užduotis Nr.1- kad būtų lengviau
Supaprastinkite formulę atvejui kai tikimybės vienodos
p
i
=
1
n
H(p)=log (n)
2
Σ p = 1
i
i=1
n
p iškeliam prieš sumą: n ·
i
1
n
Σ log2 (n)
i=1
n
1
n

## Slide 9
Paskaičiuoti informacijos kiekį tekste jei simbolių pasikartojimo tikimybės vienodos
9
Užduotis Nr.1: atsakymai
2. Simboliai: 0,1,2,3,4,5,6,7
Tekstas: 2650020
3.Simboliai: A, B, C, D
Tekstas: DACAB
8 galimi simboliai, tikimybės po 1/8
H(p)=log2(8))=3 bitai
Tekste 7 simboliai: 7x3=21 bitas
4 galimi simboliai, tikimybės po 1/4
H(p)=log2(4))=2 bitai
Tekste 5 simboliai: 5x2=10 bitų
Kuo daugiau simbolių alfabete, tuo daugiau bitų turi kiekvienas simbolis,
tuo trumpesniu kodu užrašoma ta pati informacija:
F816=24810=111110002

## Slide 10
Simboliai: 0,1,2,3,4,5,6,7
H(p)=log2(8)=3 bitai
Tekste 4x3=12 bitų
Dvejetainis kodas
Tekstas: 2501
Simboliai: 0,1
H(p)=log2(2)=1 bitas
Tekstas 010101000001
Tekste 12x1=12 bitų

## Slide 11
2. Signalų kodavimas

## Slide 12
2.1 Ryšys tarp bitų per sek. ir bodų
Informacijos kiekis matuojamas bitais
Signalo būsenų pasikeitimų dažnis matuojamas bodais.
Kiekvienas signalo būsenos pasikeitimas perneša tam tikrą bitų kiekį. Kiek bitų yra bode- priklauso nuo signalo būsenų skaičiaus
K = log2(L) arba L= 2K
L - būsenų skaičius,
K- bitų skaičius bode
111
110
101
100
011
010
001
000
001
101
011
010
Laikas
K L kodai
1 2 0,1
2 4 00,01,10,11
3 8 000,001,010,011,100,101,110,111
Signalo būsena
K=3
L=8
Piešinuke matome 4 būsenas,
kurios perneša po 3=12 bitų,
t.y kodą 001101011010

## Slide 13
13
K=2
1. Kiek yra signalo būsenų
kiekvienu atveju?
2. Iliustruokite paveikslėliu
kaip atrodys signalas 11000110.
3. Kiek laiko truks šio pranešimo
perdavimas, jei signalo būsenų
pasikeitimo dažnis 1000 kartų
per sekundę (1000 Hz)
Užduotis Nr.2
111
110
101
100
011
010
001
000
001
101
011
010
Laikas
Signalo būsena
K = log2(L) arba L= 2K
L - būsenų skaičius,
K- bitų skaičius bode
Ryšys tarp bitų per sek. ir bodų

## Slide 14
14
L=22=4
8 bitai perduodami po 2
per 4 būsenas.
Bendras laikas 4x0.001s=0.004s
11
10
01
00
11
Signalo būsena
Laikas
10
01
00
Variantai:
K=2
1. Kiek yra signalo būsenų
kiekvienu atveju?
2. Iliustruokite paveikslėliu
kaip atrodys signalas 11000110.
3. Kiek laiko truks šio pranešimo
perdavimas, jei signalo būsenų
pasikeitimo dažnis 1000 kartų
per sekundę (1000 Hz)
Užduotis Nr.2
0.001 s
111
110
101
100
011
010
001
000
001
101
011
010
Laikas
Signalo būsena
K = log2(L) arba L= 2K
L - būsenų skaičius,
K- bitų skaičius bode
Ryšys tarp bitų per sek. ir bodų

## Slide 15
2.2.Nyquist formulė - kanalas be triukšmo
15
Galima informacijos perdavimo sparta (kanalo pralaidumas) priklauso nuo
naudojamos dažnių juostos pločio
signalo kodavimo būsenų skaičiaus.
Maksimali galima sparta
Vmax=2B∙log2(L), bitais per sek. (b/s)
B- dažnių juostos plotis, L- signalo būsenų skaičius
Telefono linija:
B=3000Hz, L=2
Vmax=???

## Slide 16
Nyquist formulė - kanalas be triukšmo
16
Vmax=2B∙log2(L), bitais per sek. (b/s)
B- dažnių juostos plotis, L- signalo būsenų skaičius
Telefono linija:
B=3000Hz, L=2
Vmax=???
Vmax =2 x 3000 x log22= 6000 b/s

## Slide 17: Moduliavimo technika
Amplitudinė moduliacija (Amplitude-shift keying - ASK)
Dažninė moduliacija (Frequency-shift keying - FSK)
Fazinė moduliacija (Phase-shift keying - PSK)

## Slide 18: Kaip galima formuoti signalo būsenas
Lengviausia keisti amplitudę
ir fazę.
Tegul amplitudės reikšmė
pastovi ir 8 fazės reikšmės:
3600/8= 450
Viso būsenų skaičius: 8

## Slide 19: Kaip galima formuoti signalo būsenas
Tegul amplitudės reikšmės 2
ir 8 fazės reikšmės:
3600/8= 450
Viso būsenų skaičius: 2x8
0000
0111
0101
0100
0011
0010
0001
0000
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1111
0000

## Slide 20: 16 QAM diagramos reikšmės
20

## Slide 21: QAM diagrama
1ampl
2ampl 8 fazės
4ampl16 fazių
4 fazės

## Slide 22
Paskaičiuoti kanalo pralaidumą b/s, kai naudojamas X-QAM
Vmax=2B∙log2(X)
Variantai:
16-QAM, B=100 Mhz
64-QAM, B=100 Mhz
Mhz= ??? Hz
Skaičiuojant spartas truputį apvalinsim:
Kbps=1000 bps
Mbps=1000 000 bps
B/s=8 bps
Užduotis Nr.3

## Slide 23
3. Atsako laikas

## Slide 24
PING - nustatyti ar nurodytas įrenginys yra pasiekiamas
[ir koks atsako laikas].
Siunčiama užklausa nurodytu adresu. Įrenginys atsako.
Gavus atsakymą apskaičiuojamas laikas nuo užklausos
išsiuntimo iki atsakymo gavimo
Ping vilkijosgimnazija.lt
Reply from 98.130.118.228: bytes=32 time=148ms TTL=60
Ping
a
b
užklausa
atsakymas
t1
t2
t3
t0

## Slide 25
Reply from 98.130.118.228: bytes=32 time=148ms TTL=60
98.130.118.228
ttl=64
ttl=63
ttl=62
ttl=61
RTT=(tišsiuntimo – tgrižimo) – matuojama „Čia aš“ kompiuterio laikrodžiu
Ping vilkijosgimnazija.lt
IP adresas
vilkijosgimnazija.lt
Dydis
Gyvenimo laikas
Echo (aidas)
Čia aš
ttl=60
Užklausa

## Slide 26
t
t
L
tsiunt
tsklid
Paketo išsiuntimas į ryšio terpę tsiunt
Paketo sklidimas ryšio terpe tsklid
K- paketo ilgis (bitais);
R – tinklo greitaveika (bps).
L - atstumas tarp tinklo mazgų;
V -signalo sklidimo greitis m/s
Siuntimo ir sklidimo laiko diagrama – tik viena kryptimi
26
Siuntimas
Priėmimas

## Slide 27
Ping laiko diagrama
t
t
L
t0
t1
t2
t3
t0
t2
a
b
užklausa
atsakymas
t1
t2
t3
t0
RTT=t0+t1+ t2+ t3
t0= t2 , jei į priekį ir atgal ta pati sparta,
t1= t3 , jei į priekį ir atgal tas pats kelias
Pastaba: užklausos apdorojimo laiko nevertiname
RTT=2(t0+t1)

## Slide 28
28
RTT=t0+t1s+ t2+ t3s+ t4+ t5s+ t6+ t7s
Paprastai sparta ta pati: t0=t2=t4=t6=tsiunt
Keliai tarp įrenginių tie patys:t1s=t7s=tsklid1, t3s=t5s=tsklid2
RTT=4 x tsiunt+ 2 x (tsklid1+ tsklid2)
Galimų užlaikymų įrenginiuose nevertiname
Ping laiko diagrama
jei tarpe yra komutatorius ar maršrutizatorius

## Slide 29
29
Siuntimo sparta maža
Š
P
V
K
Kl
L=100km=105m, R=2Mbps= 2x106 bps, K= 2000 bitų, V= 2x108 m/s
Sklidimo laikas (į priekį+atgal) Tsklid=2x(L/V)=
Siuntimai: pirmyn 3, atgal 3
Tsiunt=6x(K/R)=
RTT=Tsklid+Tsiunt=7x10-3s= 7ms
Tarpinių įrenginių skaičius turi DIDELĘ įtaką atsako laikui
Atkarpos K-V ilgis 100 km. Sparta visose atkarpose 2 Mbps.
Koks minimalus RTT ping‘ui iš K į V, jei kontrolinio paketo dydis 2000 bitų?
Siuntimo/sklidimo laikų įtaka ~2000 metus
1x10-3s
6x10-3s

## Slide 30
30
Š
P
V
K
Kl
L=100km=105m, R=10Gbps= 1010 bps, K= 2000 bitų, V= 2x108 m/s
Sklidimo laikas (į priekį+atgal) Tsklid=2x(L/V)= tas pats
Siuntimai: pirmyn 3, atgal 3
Tsiunt=6x(K/R)=
RTT=Tsklid+Tsiunt=1.0012x10-3s~ 1ms
Tarpinių įrenginių skaičius NETURI reikšmės atsako laikui. Skaičiuojant atsako
laikus 1Gbps ir didesnėms spartoms vertinamas tik SKLIDIMO laikas
Atkarpos K-V ilgis 100 km. Sparta visose atkarpose 2 Mbps 10Gbps.
Koks minimalus RTT ping‘ui iš K į V, jei kontrolinio paketo dydis 2000 bitų?
Siuntimo/sklidimo laikų įtaka ~2015 metus
1x10-3s
1.2x10-6s
Siuntimo sparta didelė

## Slide 31
Turime „nutrūkusį“ optinį žiedą:
Š
P
V
K
Kl
Pilno žiedo ilgis buvo X km. Atkarpos K-V ilgis Y km.
Sparta visose atkarpose 10 Gbps (didelė,
siuntimų laikų nevertinti).
Koks minimalus galimas RTT ping‘ui iš K į V
Užduotis Nr.5
X=1000 Y=100
X=5000 Y=1000

## Slide 32
32
Turime „nutrūkusį“ optinį žiedą:
Š
P
V
K
Kl
Pilno žiedo ilgis buvo X km. Atkarpos K-V ilgis Y km.
Sparta visose atkarpose 10 Gbps (didelė,
siuntimų laikų nevertinti).
Koks dabar minimalus galimas RTT ping‘ui iš K į V
Užduotis Nr.5:atsakymai
1. X=250 Y=50
2. X=1000 Y=100
3. X=5000 Y=1000
1. X-Y=900 km. Kelionė į priekį ir atgal 1800 km.
Minimalus atsako laikas=sklidimo laikas= 1800 km/200000 km/s=9ms
2. X-Y=4000 km. Kelionė į priekį ir atgal 8000 km.
Minimalus atsako laikas=sklidimo laikas= 8000 km/200000 km/s=40ms

## Slide 33
Teorija ir praktika
Trys studentai atliko ping atsako laiko RTT matavimus iš
KTU laboratorijos į
www.ku.lt -(Klaipėdos universitetas, atstumas apie 230km).
Pakomentuokite jų rezultatus
1 ms
3 ms
8 ms

## Slide 34
Trys studentai atliko ping atsako laiko matavimus iš KTU į www.ku.lt
(Klaipėdos universitetas, atstumas apie 230km).
1. 1 ms neįmanoma teoriškai, minimum 2 ms
3 ms gerai
8 ms abejotina, tikriausiai jis atliko užduotį ne iš KTU laboratorijos
o iš namų
Teoriją patikriname praktiškai iš KTU auditorijos:
KU ir VGTU
OK
OK
Teorija ir praktika

## Slide 35
Tačiau... iš namų:
???
Prieigos sparta “iki 100 Mbps” =mažoka, kad tarpinių mazgų įtaka
nesijaustų
2. Trąsa dvigubai ilgesnė:
KaunasTEO-VilniusTEO-KaunasLITNET-KlaipėdaLITNET

## Slide 36
4. TCP efektyvumas

## Slide 37
Iš paskaitos apie TCP:
Panagrinėsime detaliau
TCP siuntimo langas

## Slide 38
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
t1
Langas
Lange telpa 4 paketai. Išsiunčiamas pirmas, sklida link gavėjo
Siuntimo langas

## Slide 39
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
t2
Langas
Siuntimo langas

## Slide 40
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
t3
1
1
Langas
Pirmas paketas priimtas. Siunčiamas patvirtinimas.
O siuntėjas jau išsiuntė 2 ir 3 paketus.
Siuntimo langas

## Slide 41
7
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
t4
1
1
2
2
8
9
Langas
Išsiunčiant 4 paketą gautas pirmojo patvirtinimas.
Langas pasislenka iki 5 paketo
Siuntimo langas

## Slide 42
7
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
Langas
1
1
2
2
8
9
t5
3
10
Siunčiam maksimalia sparta. Langas vis persislenka tolyn
kad apimtų 4 paketus nuo paskutinio patvirtinto
Siuntimo langas

## Slide 43
9
7
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
Langas
1
1
2
2
11
8
t6
3
10
12
4
3
Matome, kad pas gavėją paketai ateina ne visai
vienodais intervalais
Siuntimo langas

## Slide 44
10
9
7
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
Langas
1
1
2
2
11
8
t7
3
12
4
3
4
Diagramoje jau matome problemą su 5 paketu.
Bet siuntėjas to nežino ir sėkmingai siunčia
toliau maksimalia sparta
Siuntimo langas

## Slide 45
11
10
9
7
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
1
1
2
2
8
t8
3
12
4
3
4
5
5
Langas
Kol kas siuntėjui viskas gerai. Paskutinis gautas
patvirtinimas 4, taigi išsiunčiamas paskutinis
paketas lange 4+4
Siuntimo langas

## Slide 46
11
10
9
7
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
1
1
2
2
8
t9
3
12
4
3
4
5
5
Langas
Daugiau siųsti negalima, paskutinis paketas lange jau išsiųstas.
Laukiam...
6
7
6
Siuntimo langas

## Slide 47
11
10
9
7
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
1
1
2
2
8
t10
3
12
4
3
4
5
5
Langas
6
7
Pagaliau 5 patvirtinimas atėjo. Langas 5+4.
Siunčiamas 9 paketas.
Jį siunčiant atėjo ir 6 patvirtinimas, taigi langas jau 6+4
6
7
8
8
Siuntimo langas

## Slide 48
7
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
1
2
3
4
5
6
Sklidimas
Langas
1
1
2
2
8
9
t5
3
10
Maksimali siuntimo sparta galima tik tuo atveju
kai RTT ne didesnis už lango duomenų išsiuntimo trukmę
RTT
Siuntimo langas ir RTT

## Slide 49
Siuntėjas
Gavėjas
t
t
Sklidimas
Šiuolaikiniame internete siuntimo laikai žymiai mažesni už
sklidimo laikus. Sumažinę siuntimo laikus matome, kad per
mažas langas rimta problema TCP efektyvumui
Langas
RTT
Siuntimo langas kai didelė tinklo sparta

## Slide 50
Maksimali TCP greitaveika
Taigi iš esmės (nevertinant kitų parametrų) TCP greitaveika
atvirkščiai proporcinga RTT.
Čia: Throughput – greitaveika, Bps,
RWIN – TCP lango dydis baitais
RTT – kelionės laikas, s
https://www.firewall.cx/networking/network-protocols/tcp-udp-protocol/tcp-window-size-checksum.html
https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_tuning

## Slide 51
Maksimali TCP greitaveika
Tegu TCP langas 50 000 baitų. RTT tarp siuntėjo ir gavėjo 2 ms.
Kokia maksimali TCP greitaveika?

## Slide 52
Maksimali TCP greitaveika
RWIN = 50 000 baitų
RTT = 2 ms = 0,002 s
Throughput = 50000/0,002 = 25 000 000 Bps = 25 MBps
Tegu TCP langas 50 000 baitų. RTT tarp siuntėjo ir gavėjo 2 ms.
Kokia maksimali TCP greitaveika?

## Slide 53
1..14
https://ogris.de/howtos/advtbc.html
Kokia tikėtina failo atsisiuntimo sparta iš Dockerhub ?