## Slide 1
Pratybos “IP adresavimas”
Baitas = 8 bitai
24
23
22
21
20
25
26
27
128
64
32
16
8
4
2
1
IPv4 adresacijos pagrindai
Įvadas į Packet Tracer
Notes: 1
1
    The IP address is 32 bits in length and is made up of two parts:
      Host number
      Network number
    The address format is known as dotted decimal notation.
      Example address: 128.35.12.30
      Each bit in the octet has a binary weight, such as (128,...4,2,1).
      The minimum value for an octet is 0; contains all 0s.
      The maximum value for an octet is 255; contains all 1s.
    The allocation of addresses is managed by a central authority.
    Network numbers are administered by the Internet Network Information Center (InterNIC). The NIC also is the main RFC repository.

## Slide 2
IPv4 adresacijos pagrindai

## Slide 3
32 bitai
IPv4 adreso sudarymo principas
3
Tinklas
Mazgas
Tinklo adresą
pažyminti dalis
Mazgo
adresą pažyminti dalis
Notes: 3
3
    The IP address is 32 bits in length and is made up of two parts: Host number Network number
    The address format is known as dotted decimal notation.
      Example address: 128.35.12.30
      Each bit in the octet has a binary weight, such as (128,...4,2,1).
      The minimum value for an octet is 0; contains all 0s.
      The maximum value for an octet is 255; contains all 1s.
    The allocation of addresses is managed by a central authority.
    Network numbers are administered by the Internet Network Information Center (InterNIC). The NIC also is the main RFC repository.

## Slide 4
32 bitai
IPv4 adreso sudarymo principas
176 . 20 . 41 . 108
4
Tinklas
Mazgas
8 bitai
8 bitai
8 bitai
8 bitai
Adreso užrašymas dešimtainiais skaičiais 0-255
Tinklo adresą
pažyminti dalis
Mazgo
adresą pažyminti dalis
Šis kodas dalinasi tarp tinklo ir mazgo adresų
Notes: 4
4
    The IP address is 32 bits in length and is made up of two parts:
      Host number
      Network number
    The address format is known as dotted decimal notation.
      Example address: 128.35.12.30
      Each bit in the octet has a binary weight, such as (128,...4,2,1).
      The minimum value for an octet is 0; contains all 0s.
      The maximum value for an octet is 255; contains all 1s.
    The allocation of addresses is managed by a central authority.
    Network numbers are administered by the Internet Network Information Center (InterNIC). The NIC also is the main RFC repository.

## Slide 5
5
IP adreso kaukė ir prefiksas
Problema ta, kad riba tarp tinklo ir mazgo adresų nėra pastovi.
Kuri adreso dalis yra tinklo o kuri yra mazgo nurodo kaukė arba prefiksas
Prefiksas, kuris žymimas /n atitinka adreso dvejetainio užrašo bitų skaičių, skirtą tinklo daliai.
Kitaip sakant prefiksas nurodo nuo kurio bito prasideda mazgo adresas
Kaukėje tinklo dalis pažymėta iš eilės einančiais vienetukais, mazgo dalis – nuliukais. Gautas kodas užrašomas baitus atitinkančiais skaičiais

## Slide 6
IP adresas: 141.26.10.109 10001101. 00011010.00001010.01101101 Kaukė: 255.255.255.0 11111111.11111111. 11111111.00000000
24
8
141 . 26 . 10 . 109
Prefiksas: /24
Skirtinga IP 141.26.10.109 interpretacija (1)

## Slide 7
10001101.00011010.00001010. 01101101
IP adresas: 141.26.10.109 10001101. 00011010.00001010.01101101 Kaukė: 255.255.255.0 11111111.11111111. 11111111.00000000
24
8
141 . 26 . 10 . 109
Prefiksas: /24
Skirtinga IP 141.26.10.109 interpretacija (1)
10001101.00011010.00001010. 00000000
00000000.00000000.00000000. 01101101
Tinklas
Mazgas
141.26.10.0
0.0.0.109

## Slide 8
IP adresas: 141.26.10.109 10001101. 00011010.00001010.01101101 Kaukė: 255.255.255.240 11111111.11111111. 11111111.11110000
28
4
141 . 26 . 10 . 109
Prefiksas: /28
Skirtinga IP 141.26.10.109 interpretacija (2)

## Slide 9
IP adresas: 141.26.10.109 10001101. 00011010.00001010.01101101 Kaukė: 255.255.255.240 11111111.11111111. 11111111.11110000
28
4
141 . 26 . 10 . 109
Prefiksas: /28
Skirtinga IP 141.26.10.109 interpretacija (2)
10001101.00011010.00001010.01101101
10001101.00011010.00001010.01100000
00000000.00000000.00000000.00001101
Tinklas
Mazgas
141.26.10.96
0.0.0.13
96+13=109

## Slide 10
IP adresas: 141.26.10.109 10001101. 00011010.00001010.01101101 Kaukė: 255.255.255.240 11111111.11111111. 11111111.11110000
28
4
141 . 26 . 10 . 109
Prefiksas: /28
Skirtinga IP 141.26.10.109 interpretacija (2)
10001101.00011010.00001010.01100000
00000000.00000000.00000000.00001101
Tinklas
Mazgas
141.26.10.96
0.0.0.13
Bet tokioj formoj mazgų adresai nenaudojami.
Naudojama įprasta IP adreso forma.
Taigi 141.26.10.109 yra mazgas tinkle 141.26.10.96/28

## Slide 11
Kokie IP adresai priklauso tinklui 141.26.10.96/28?
Adresų segmentas
Adresų segmentu vadinsime IP adresų aibę, priklausančią vienam tinklui.
141.26.10.96/28 = 141.26.10.96 255.255,255.240
Tinklo dydį nusako prefiksas:
32-28=4 bitai mazgų dalis: tinkle galimi 24=16 adresų
arba kaukė:
256-240=16
Segmento pradžios adresas yra to tinklo adresas
10001101.00011010.00001010.01100000
141 26 10 96

## Slide 12
Adresų segmentas
Tinklo adresas: 141.26.10.96 10001101.00011010.00001010.01100000
141.26.10.96/28
141.26.10.96
141.26.10.97
141.26.10.98
141.26.10.99
141.26.10.100
- - - - - - - - - -
141.26.10.109
141.26.10.110
141.26.10.111
16
Bet ....
32-28=4 bitai mazgui: tinkle galimi 24=16 adresų
96
96
97
98
99
100
----
109
110
111
01100000
01100001
01100010
01100011
01100100
-- - - - - - - - - - - - -
01101100
01101101
01101111

## Slide 13
Adresai mazgams
Tinklo adresas: 141.26.10.96 10001101.00011010.00001010.01100000
32-28=4 bitai mazgui: tinkle galimi 24=16 adresų
IP adresas: 141.26.10.96/28
Kaukė: 255.255.255.240
141.26.10.96
141.26.10.97
141.26.10.98
141.26.10.99
141.26.10.100
- - - - - - - - - -
141.26.10.109
141.26.10.110
141.26.10.111
16
Svarbu: visi “1” ar visi “0”
mazgams numeruoti NEGALI
būti naudojami.
Visi “0” - tai tinklo adresas Visi “1” – siunčiama visiems
mazgams (broadcast),
96
96
97
98
99
100
109
110
111
01100000
01100001
01100010
01100011
01100100
01101100
01101101
01101111
Mazgams numeruoti galimi 141.26.10.97 – 141.26.10.110 numeriai

## Slide 14
Pakomentuokite šių IP adresų interpretaciją, kai prefiksas /27
192.168.10.30
192.168.10.31
192.168.10.32
192.168.10.33
Paskutinis baitas bitais:
30: 0 0 0 1 1 1 1 0
31: 0 0 0 1 1 1 1 1
32: 0 0 1 0 0 0 0 0
33: 0 0 1 0 0 0 0 1
Užduotis 1
Paskutinį baitą užrašykite bitais, atskirkite tinklo ir mazgo dalis palikdami mazgams 32-27=5 bitus

## Slide 15
Pakomentuokite šių IP adresų interpretaciją, kai prefiksas /27
192.168.10.30
192.168.10.31
192.168.10.32
192.168.10.33
Matome, kad pirmi du adresai priklauso vienam tinklui, kiti du kitam.
1. Kokie tinklų adresai?
Užduotis 1

## Slide 16
Pakomentuokite šių IP adresų interpretaciją, kai prefiksas /27
192.168.10.30
192.168.10.31
192.168.10.32
192.168.10.33
Paskutinis baitas bitais:
30: 0 0 0 1 1 1 1 0
31: 0 0 0 1 1 1 1 1
32: 0 0 1 0 0 0 0 0
33: 0 0 1 0 0 0 0 1
Matome, kad pirmi du adresai priklauso vienam tinklui, kiti du kitam.
Kokie tinklų adresai?
Tinklo adrese 5 paskutiniai bitai turi būti „0““
Pirmo tinklo adresas (paskutinis baitas 00000000): 192.168.10.0/27
Antro tinklo adresas (paskutinis baitas 00100000): 192.168.10.32/27
Užduotis 1
32
2 tinklai

## Slide 17
Pakomentuokite šių IP adresų interpretaciją, kai prefiksas /27
192.168.10.30
192.168.10.31
192.168.10.32
192.168.10.33
Paskutinis baitas bitais:
30: 0 0 0 1 1 1 1 0
31: 0 0 0 1 1 1 1 1
32: 0 0 1 0 0 0 0 0
33: 0 0 1 0 0 0 0 1
Matome, kad pirmi du adresai priklauso vienam tinklui, kiti du kitam.
Kokie tinklų adresai?
Pirmo tinklo adresas (paskutinis baitas 00000000): 192.168.10.0/27
Antro tinklo adresas (paskutinis baitas 00100000): 192.168.10.32/27
2. Po kiek adresų yra šiuose tinkluose?
Užduotis 1
32

## Slide 18
Pakomentuokite šių IP adresų interpretaciją, kai prefiksas /27
192.168.10.30
192.168.10.31
192.168.10.32
192.168.10.33
Paskutinis baitas bitais:
0: 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 1
. . . .
29: 0 0 0 1 1 0 1 1
30: 0 0 0 1 1 1 1 0
31: 0 0 0 1 1 1 1 1
32: 0 0 1 0 0 0 0 0
33: 0 0 1 0 0 0 0 1
34: 0 0 1 0 0 0 1 0
. . . .
63: 0 0 1 1 1 1 1 1
Pirmo tinklo adresas (paskutinis baitas 00000000): 192.168.10.0/27
Antro tinklo adresas (paskutinis baitas 00100000): 192.168.10.32/27
2. Po kiek adresų yra šiuose tinkluose?
Nuo 00000 iki 11111 , t.y 25=32, pirmame 0-31, antrame 32-63
Užduotis 1
32
192.168.10.0/27
192.168.10.32/27

## Slide 19
Pakomentuokite šių IP adresų interpretaciją, kai prefiksas /27
192.168.10.30
192.168.10.31
192.168.10.32
192.168.10.33
Pirmo tinklo adresas: 192.168.10.0/27
Antro tinklo adresas : 192.168.10.32/27
2. Po kiek adresų yra šiuose tinkluose?
25 =32 (nuo 00000 iki 11111 mazgo bituose)
3. Kokius numerius apima šie tinklai?
192.168.10.0/27 : 192.168.10.0-31 192.168.10.32/27: 192.168.10.32-63
Praktikoje dalinam po 32: 0-31,32-63,64-91,.... Taigi, tinklo adresas visada dalus iš tinklo dydžio
4. Kokiais numeriais galima žymėti mazgus?
Užduotis 1

## Slide 20
3. Kokius numerius apima šie tinklai?
192.168.10.0-31 ir 192.168.10.32-63
4. Kokiais numeriais galima žymėti mazgus?
192.128.10.0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 5 paskutiniai bitai nuliai = tinklo adresas,
...........
192.168.10.31: 0 0 0 1 1 1 1 1 5 paskutiniai bitai vienetai = broadcast
192.168.10.32: 0 0 1 0 0 0 0 0 5 paskutiniai bitai nuliai = tinklo adresas,
..........
192.168.10.63: 0 0 1 1 1 1 1 1 5 paskutiniai bitai vienetai = broadcast
pirmame tinkle tinkami 192.168.10.1 - 30
antrame tinkle tinkami 192.168.10.33- 62
Praktikoje atmetam kraštinius iš abiejų pusių:
0-31: 0,1,2,…,29,30,31
32-63: 32,33,34,35,…,60,61,62,63
Užduotis 1

## Slide 21
Adresų segmento dalinimas
Segmentas 1.2.3.0/24
1. Koks jo dydis? 32-24=8 bitai, 28=256 adresai
2. Kokius numerius apima? 1.2.3.0 – 1.2.3.255
Tinklas
Per 1 bitą =pusiau
Mazgas
1.2.3.0
1.2.4.0
1.2.3.128
256
128
128
1.2.3.0/25
1.2.3.0-1.2.3.127
1.2.3.128/25
1.2.3.128-1.2.3.255
1.2.3.0
1.2.4.0
1.2.3.128
1.2.3.64
1.2.3.192
1.2.3.0/26
1.2.3.0-1.2.3.63
1.2.3.64/26
1.2.3.64-1.2.3.127
1.2.3.128/26
1.2.3.128-1.2.3.191
1.2.3.192/26
1.2.3.192-1.2.3.255
Negalima imti reikalingo adresų kiekio nuo bet kurios vietos.
Segmento pradžios (tinklo) adresas visada turi dalintis iš segmento dydžio
Dalybos nėra. Tik poslinkis per bitus
Turime adresų segmentą. Reikia adresuoti keletą potinklių. Kaip padalinti?

## Slide 22
Prefiksas | Kaukė | Bitų mazgams | Adresų segmento dydis
/30 | 255.255.255.252 | 2 | 4
/29 | 255.255.255.248 | 3 | 8
/28 | 255.255.255.240 | 4 | 16
/27 | 255.255.255.224 | 5 | 32
/26 | 255.255.255.192 | 6 | 64
/25 | 255.255.255.128 | 7 | 128
/24 | 255.255.255.0 | 8 | 256
/23 | 255.255.254.0 | 9 | 512
/22 | 255.255.252.0 | 10 | 1024
Segmento pradžios adresas visada turi dalintis iš segmento dydžio
IP adresų skaičiavimo lentelė
22
? Kaip dalinasi iš 512?

## Slide 23
Prefiksas | Kaukė | Bitų mazgams | Adresų segmento dydis
/30 | 255.255.255.252 | 2 | 4
/29 | 255.255.255.248 | 3 | 8
/28 | 255.255.255.240 | 4 | 16
/27 | 255.255.255.224 | 5 | 32
/26 | 255.255.255.192 | 6 | 64
/25 | 255.255.255.128 | 7 | 128
/24 | 255.255.255.0 | 8 | 256
/23 | 255.255.254.0 | 9 | 512=2x256
/22 | 255.255.252.0 | 10 | 1024=4x256
Segmento pradžios adresas visada turi dalintis iš segmento dydžio
IP adresų skaičiavimo lentelė
23
? Kaip dalinasi iš 512?

## Slide 24
Atsidarykite dėstytojo nurodytą prat1-x.doc failą.
Atlikite pirmą užduotį

## Slide 25
Atlikite pirmą užduotį. Pvz.:
IP numeris 192.168.10.46. Prefiksas /28
Prefiksas 28, mazgo dalis bus 32-28 =4 bitai,
Tinkle galimi 24=16 numerių
Galimi tinklai su tokiais mazgų numeriais:
0-15, 16-31, 32-47 48-63 ir t.t.
46
Pirmas galimas numeris yra tinklo numeris, nes jame visi 0 mazgo dalyje
32: 0 0 1 0 0 0 0 0 < tinklas
33: 0 0 1 0 0 0 0 1
..........
46: 0 0 1 0 1 1 1 0
47: 0 0 1 0 1 1 1 1 < broadcast

## Slide 26
Veiksmų seka:
1.Pagal prefiksą nustatome segmento dydį:
1.1.1.0/26 bus 26 64 numeriai
2. Užrašome adresų segmentą formoje nuo-iki:
Nuo 1.1.1.0 iki 1.1.1.63
3. Mazgams numeruoti tiks (atmetam kraštinius):
1.1.1.1-1.1.1.62
4. Nustatome /26 atitinkančią kaukę:
255.255.255.192
256-64
Praktiška formulė:
256-segmento dydis
Tinklo konfigūravimas
Potinklį numeruosime 1.1.1.0/26

## Slide 27
Tinklo konfigūravimas
Potinklį numeruosime 1.1.1.0/26
IP Address: 1.1.1.2
Netmask: 255.255.255.192
Gateway: 1.1.1.62
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.62
Mazgams numeriai 1.1.1.1-1.1.1.62
Iš esmės bet kuria tvarka
Kaukė: 255.255.255.192
IP Address: 1.1.1.1
Netmask: 255.255.255.192
Gateway: 1.1.1.62
Netmask ir Gateway visiems potinklio mazgams tie patys
IP Address: 1.1.1.62
Netmask: 255.255.255.192

## Slide 28
Sudėti IP adresus iš paskirto segmento 3.2.1.64/27
28
2 tinklai
Komutatorius
Maršrutizatorius

## Slide 29
29
Kokius numerius apima segmentas 3.2.1.64/27
Kiek numerių segmente
(iš lentelės arba skaičiuojam):
32-27=5 bitai. 25=32 numeriai
2. Pradinis užrašytas (64) o galinis: 64+32=96
Ar nėra klaidos?

## Slide 30
30
Kokius numerius apima segmentas 3.2.1.64/27
Kiek numerių segmente
iš lentelės arba skaičiuojam: 32-27=5 bitai. 25=32 numeriai
2. Pradinis užrašytas (64) o galinis: 64+32=96
galinis: 64+31=95 ! Visada nelyginis
Apima 32 numerius: 3.2.1.64-95

## Slide 31
Parodyta, kokie objektai turi turėti IP numerius.
Maršrutizatorius turi ne IP aplamai, bet kiekviena jungtis po atskirą IP iš savo potinklio
Vadinasi, abiejuose potinkliuose turime po 4 IP numeriais žymimus tinklo mazgus.
Komutatoriai skaidrūs, nematomi tinkle, numerių neturi
31
Maršrutizatorius atskiria du tinklus
Kam reikia IP adresų
3.2.1.64-95

## Slide 32
Kokius IP adresus naudosime kiekvienam potinkliui?
Negalima surašyti adresų bet kaip, pvz iš eilės.
Abiejose maršrutizatoriaus pusėse turi būti skirtingi tinklų adresai
32
Kiekvienam tinklui reikia atskiro adresavimo
3.2.1.64-95

## Slide 33
Potinkliai 3.2.1.64/28 ir 3.2.1.80/28 <- prefiksas nebe 27:
segmentą dalinti pusiau =
ribą perstumti per 1 bitą
Kaukės bus 255.255.255.240, nes segmentai po 16 adresų
33
Daliname 3.2.1.64/27 į dvi dalis
64
95
79
80
3.2.1.64-79
3.2.1.80-95
Daliname pusiau po 16:

## Slide 34
Tinklo adresas 3.2.1.64/28
Adresų segmentas 3.2.1.64-79
Mazgams tinkami adresai 3.2.1.65-78
Kaukė 255.255.255.240
34
Pažymime potinklių duomenis
Tinklo adresas 3.2.1.80/28
Adresų segmentas 3.2.1.80-95
Mazgams tinkami adresai 3.2.1.81-94
Kaukė 255.255.255.240

## Slide 35
Galimi mazgų adresai 3.2.1.65-78 3.2.1.81-94
Pastaba:
Kompiuterius rekomenduojame adresuoti nuo segmento pradžios, maršrutizatoriaus jungtims suteikti paskutinius adresus (tik patarimas!)
35
Paskirstome adresus įrenginiams
3.2.1.78
3.2.1.94
3.2.1.65
3.2.1.81
3.2.1.66
3.2.1.67
3.2.1.82
3.2.1.83
64
95
79
80

## Slide 36
Užsirašome adresų segmentą formoje nuo-iki:
3.2.1.64/27 32 adresai: nuo 3.2.1.64 iki 3.2.1.95
2. Nustatome į kiek dalių reiks dalinti. Dalinti galime tik į 2,4,8,.. dalis. (Apie ekonomišką adresų skirstymą sudėtingos topologijos tinklams – kitame užsiėmime).
Padaliname, nustatome kiekvienos dalies pradinį ir galinį adresus
2 tinklai po 16: 3.2.1.64 – 3.2.1.79 3.2.1.80 – 3.2.1.95
3. Paskaičiuojame kaukę. Kaukė visiems potinklio mazgams ta pati.
16 adresų segmentui kaukė 255.255.255.240 (256-16)
4. Paskirstome adresus mazgams. Neimame pirmo ir paskutinio adreso. Komutatoriai numerių neturi. Maršrutizatoriuose skiriame numerius visoms jungtims.
Adresų dalinimo taisyklės
32-27=5, 25=32
64+31

## Slide 37
Atlikite antrą užduotį nurodytą prat1-x.doc faile

## Slide 38
38
mazgo IP konfigūracijos parametrai
Konfigūruojant galinį mazgą (pvz. kompiuterį) reikia nurodyti:
IP Address_______________
Netmask _______________
Gateway _______________
Nurodykite šiuos parametrus kompiuteriui X
3.2.1.78
3.2.1.94
3.2.1.65
3.2.1.81
3.2.1.66
3.2.1.67
3.2.1.82
3.2.1.83
X

## Slide 39
39
mazgo IP konfigūracijos parametrai
3.2.1.78
3.2.1.94
3.2.1.65
3.2.1.81
3.2.1.66
3.2.1.67
3.2.1.82
3.2.1.83
X
Tinklo adresas 3.2.1.64/28
Adresų segmentas 3.2.1.64-79
Mazgams tinkami adresai 3.2.1.65-78
Kaukė 255.255.255.240
3.2.1.67
255.255.255.240
??????
nenaudojam

## Slide 40
40
mazgo IP konfigūracijos parametrai
3.2.1.78
3.2.1.94
3.2.1.65
3.2.1.81
3.2.1.66
3.2.1.67
3.2.1.82
3.2.1.83
X
Tinklo adresas 3.2.1.64/28
Adresų segmentas 3.2.1.64-79
Mazgams tinkami adresai 3.2.1.65-78
Kaukė 255.255.255.240
Gateway visada turi rodyti į maršrutizatoriaus jungtį, per kurią galima išeiti į kitus tinklus.
3.2.1.67
255.255.255.240
3.2.1.78
nenaudojam

## Slide 41
41
IP Address 193.219.71.83
Netmask 255.255.255.240
Gateway 193.219.71.94
X
Y
IP Address ?.?.?.?
Netmask 255.255.255.240
Gateway 193.219.71.94
193.219.71.94
Pagal Netmask segmentas apima 16 numerių. Bet kaip rasti pradinį?
Pagal teoriją:
83 užrašyti aštuoniais bitais ir 4 paskutinius pakeisti 0000:
01010011 -> 01010000 ->80
Praktinė taisyklė:
Segmento pradžios adresas visada turi dalintis iš segmento dydžio
Taigi, dalus iš 16 ir artimiausias 83 yra 80. Segmentas 193.219.71.80-95
Galimi numeriai mazgams nuo 81 iki 94
Viename LAN esančių mazgų IP konfigūracijos

## Slide 42
42
IP Address 193.219.71.83
Netmask 255.255.255.240
Gateway 193.219.71.94
X
Y
IP Address ?.?.?.?
Netmask 255.255.255.240
Gateway 193.219.71.94
193.219.71.94
Netmask ir Gateway visada tie patys.
Segmentas 193.219.71.80-95. Galimi numeriai mazgams nuo 81 iki 94
Y gali būti bet kuris iš jų išskyrus jau panaudotus 83 ir 94
Pastaba: IP Address ir Gateway visada turi būti iš to paties segmento
Viename LAN esančių mazgų IP konfigūracijos

## Slide 43
Įvadas į Packet Tracer

## Slide 44
Surenkame 2 pratimo schemą (prat1-1.pkt)
Surenkam iš palečių
Tinklo modeliavimas Packet Tracer

## Slide 45
2.2.2.0/27, viso bus 32 numeriai
Nuo –iki 2.2.2.0-2.2.2.31,
Mazgams 2.2.2.1-2.2.2.30
Kaukė 255.255.255.224
1.1.1.0/26, viso bus 64 numeriai
Nuo-iki 1.1.1.0-1.1.1.63,
Mazgams 1.1.1.1-1.1.1.62,
Kaukė 255.255.255.192
Suplanuojame numeraciją
Kairįjį potinklį numeruosime 1.1.1.0/26, o dešinįjį 2.2.2.0/27
(pas jus kitokie)

## Slide 46
2.2.2.0/27, viso bus 32 numeriai
Nuo –iki 2.2.2.0-2.2.2.31,
Mazgams 2.2.2.1-2.2.2.30
Kaukė 255.255.255.224
1.1.1.0/26, viso bus 64 numeriai
Nuo-iki 1.1.1.0-1.1.1.63,
Mazgams 1.1.1.1-1.1.1.62,
Kaukė 255.255.255.192
Suplanuojame numeraciją
Kairįjį potinklį numeruosime 1.1.1.0/26, o dešinįjį 2.2.2.0/27
(pas jus kitokie)

## Slide 47
2.2.2.0/27, viso bus 32 numeriai
Nuo –iki 2.2.2.0-2.2.2.31,
Mazgams 2.2.2.1-2.2.2.30
Kaukė 255.255.255.224
1.1.1.0/26, viso bus 64 numeriai
Nuo-iki 1.1.1.0-1.1.1.63,
Mazgams 1.1.1.1-1.1.1.62,
Kaukė 255.255.255.192
Suplanuojame numeraciją
Kairįjį potinklį numeruosime 1.1.1.0/26, o dešinįjį 2.2.2.0/27
(pas jus kitokie)

## Slide 48
2.2.2.0/27, viso bus 32 numeriai
Nuo –iki 2.2.2.0-2.2.2.31,
Mazgams 2.2.2.1-2.2.2.30
Kaukė 255.255.255.224
1.1.1.0/26, viso bus 64 numeriai
Nuo-iki 1.1.1.0-1.1.1.63,
Mazgams 1.1.1.1-1.1.1.62,
Kaukė 255.255.255.192
Suplanuojame numeraciją
Kairįjį potinklį numeruosime 1.1.1.0/26, o dešinįjį 2.2.2.0/27
(pas jus kitokie)

## Slide 49
Suplanuojame numeraciją
1.1.1.1
1.1.1.62
2.2.2.30
2.2.2.2
Maršrutizatoriaus jungtims skiriam paskutinius numerius
Visi potinklio kompiuteriai tuos numerius naudos kaip Gateway
1.1.1.2
2.2.2.1
1.1.1.0/26 bus 64 numeriai
Segmentas 1.1.1.0-1.1.1.63,
Mazgams 1.1.1.1-1.1.1.62,
Kaukė 255.255.255.192
2.2.2.0/27 bus 32 numeriai
Segmentas 2.2.2.0-2.2.2.31,
Mazgams 2.2.2.1-2.2.2.30
Kaukė 255.255.255.224

## Slide 50
Konfigūruojame kompiuterius
1
2

## Slide 51
Konfigūruojame abi maršrutizatoriaus jungtis
Įsitikinkite, kuri jungtis kur prijungta !
Patikriname pingais tarp kompiuterių
Veikia!
Prat1-2.pkt